## Slide 2
PROJETO

## Slide 3
PROJETO

## Slide 4
DETALHES DO
PROJETO

## Slide 5
DIFERENCIAIS DO PROJETO
Privilegia a luz natural;
Assemelha-se à ideia de pergolado;
Concepção de combinar um ambiente tranquilo no meio da agitação urbana;
Ambiente dedicado a cadeirantes e acessibilidade a deficiente visuais;
Estrutura de execução simples e instantânea;
Utilização de policarbonato para suprimir vandalismo;

## Slide 6
Lista de Materiais |  | 
Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade
Tubo quadrado 100x100x2,25mm | kg | 119,00
Tubo quadrado 75x75x2,65mm | kg | 366,00
Tubo retangular 100x50x2,65mm | kg | 37,50
Chapa de aço 3/8" | kg | 96,80
Cantoneiras de abs iguais 2"x1/4" | kg | 13,50
Cantoneiras de abs iguais 1.1/2"x1/4" | kg | 20,90
UDC Simples 100x40x2,00mm | kg | 9,90
Chapa de policarbonato cristal 10mm | m² | 17,35
Cabo de aço galvanizado 1/8" | m | 7,50
Chumbador 1.1/4"x65mm com porca, arruela e jaqueta | un | 12,00
Parafuso autobrocante flangeado 1/2" c/arruela | un | 50,00
Parafuso autobrocante flangeado 3/4" c/arruela | un | 100,00
Piso tátil | m | 3,00
Tinta epóxi base água | lt | 2,00
Haste para spider glass com 1 garra | un | 4,00

## Slide 7
ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS
Dimensões: 4,20 m (comprimento) X 1,80m (largura) X 2,30m (altura)
ESTRUTURA
Painéis de Policarbonato
Perfis quadrados de aço
Perfis metálicos
Cabos de aço
Parafusos, porcas, aruelas, rebites, etc
MEMORIAL DESCRITIVO
FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
As fundações serão superficiais, tipo sapatas em concreto armado, fck 20 Mpa, com dimensões (40x30 x10 mm). Cada parada deverá ter 03 (três) sapatas; cada sapata receberá uma coluna de sustentação em estrutura metálica.
ESTRUTURAS DAS COLUNAS PRINCIPAIS
Três colunas principais em tubo de aço quadrados de dimensões (100x100) mm e (75x75) mm, chapa 2,22 mm e 2,65 mm, respectivamento, com contra-ventamentos em cabo de aço galvanizado 1/8” na base de cada coluna. As colunas principais dianteiras em tubo de aço de chapa 2,65 mm, fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tubo 1.3/4, concretado ao solo. Ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação do vento.
COBERTURA
Estrutura fabricada em 12 tubos principais de aço, sendo 2 deles nas extremidade, quadrados de dimensões (100x100) mm, chpa 2,25 mm, além de 10 tubos intermediários e internos de dimesões (100x50) mm e chapa de 2,65 mm conforme projeto. Suas ligações devem ser soldadas garantindo fixação resistente e proteção a ação do vento.
FECHAMENTO
O fechamento, tanto lateral quanto traseiro como também superior, será em Policarbonato, devidamente fixados e travado a estrutura da parada.

## Slide 8
MODELO DE CÁLCULO - FTOOL
A
A
B
B
Seção A
Seção B

## Slide 9
EAP | Descrição | Unid. | Qtde | Preço unitário | Preço total |  | EAP | Preço unitário | Preço total
1. | Fundações |  |  |  | R$ 3.207,95 |  | 1. |  | R$ 4.811,92
1.1 | Escavação manual com profundidade igual ou inferior a 1,50m³ | m³ | 3,00 | R$ 58,64 | R$ 175,92 |  | 1.1 | R$ 175,92 | R$ 263,88
1.2 | Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização | m² | 3,00 | R$ 4,89 | R$ 14,67 |  | 1.2 | R$ 14,67 | R$ 22,01
1.3 | Forma comum de tábuas de pinus | m² | 15,00 | R$ 74,27 | R$ 1.114,05 |  | 1.3 | R$ 1.114,05 | R$ 1.671,08
1.4 | Armadura em aço CA-50 | kg | 6,75 | R$ 12,18 | R$ 82,22 |  | 1.4 | R$ 82,22 | R$ 123,32
1.5 | Concreto fck = 20 Mpa - Virado na obra | m³ | 3,00 | R$ 567,03 | R$ 1.701,09 |  | 1.5 | R$ 1.701,09 | R$ 2.551,64
1.6 | Chumbador 1.1/4" x 65mm com porca, arruela e jaqueta | un | 12,00 | R$ 10,00 | R$ 120,00 |  | 1.6 | R$ 120,00 | R$ 180,00
2. | Estrutura |  |  |  | R$ 9.064,35 |  | 2. |  | R$ 13.596,53
2.1 | Tubo quadrado 100x100x2,25mm | kg | 119,00 | R$ 8,00 | R$ 952,00 |  | 2.1 | R$ 952,00 | R$ 1.428,00
2.2 | Tubo quadrado 75x75x2,65mm | kg | 366,00 | R$ 6,50 | R$ 2.379,00 |  | 2.2 | R$ 2.379,00 | R$ 3.568,50
2.3 | Tubo retangular 100x50x2,65mm | kg | 37,50 | R$ 8,00 | R$ 300,00 |  | 2.3 | R$ 300,00 | R$ 450,00
2.4 | Chapa de aço 3/8" | kg | 96,80 | R$ 7,50 | R$ 726,00 |  | 2.4 | R$ 726,00 | R$ 1.089,00
2.5 | Cantoneiras de abas iguais 2" x 1/4" | kg | 13,50 | R$ 3,50 | R$ 47,25 |  | 2.5 | R$ 47,25 | R$ 70,88
2.6 | Cantoneiras de abas iguais 1.1/2" x 1/4" | kg | 20,90 | R$ 2,50 | R$ 52,25 |  | 2.6 | R$ 52,25 | R$ 78,38
2.7 | UDC Simples 100x40x2,00mm | kg | 9,90 | R$ 9,00 | R$ 89,10 |  | 2.7 | R$ 89,10 | R$ 133,65
2.8 | Cabo de aço galvanizado 1/8" | m | 7,50 | R$ 2,50 | R$ 18,75 |  | 2.8 | R$ 18,75 | R$ 28,13
2.9 | Parafuso autobrocante flangeado 3/4" c/ arruela | un | 100,00 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |  | 2.9 | R$ 300,00 | R$ 450,00
2.10 | Montagem de estrutura metálica | serviço | 1,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |  | 2.10 | R$ 4.200,00 | R$ 6.300,00
3. | Fechamentos e acabamentos |  |  |  | R$ 7.592,50 |  | 3. |  | R$ 11.388,75
3.1 | Chapa de policarbonato cristal 10mm | m² | 17,35 | R$ 300,00 | R$ 5.205,00 |  | 3.1 | R$ 5.205,00 | R$ 7.807,50
3.1.1 | Parafuso autobrocante flangeado 1/2" c/ arruela | un | 50,00 | R$ 1,25 | R$ 62,50 |  | 3.1.1 | R$ 62,50 | R$ 93,75
3.1.2 | Haste para spider glass com 1 garra | un | 4,00 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |  | 3.1.2 | R$ 720,00 | R$ 1.080,00
3.2 | Piso tátil | m | 3,00 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |  | 3.2 | R$ 105,00 | R$ 157,50
3.3 | Lixamento de esturtura e aplicação de Tinta epóxi base água | vb | 1,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |  | 3.3 | R$ 1.500,00 | R$ 2.250,00
Custo final (Sem BDI) |  |  |  |  | R$ 19.864,80 |  | Custo final (Com BDI) |  | R$ 29.797,19
ORÇAMENTO